И Н С Т Р У К Ц И Я

по сборке стеллажа универсального

- Сборка рамы:

-     Найдите в деталях стеллажа:

-     профиль стойки

-  стяжку-подпятник-заглушку.(обычно входят только в стеллажи с катанными балками, полками длинномерными, полками глубиной 800мм т.е их может не быть если у вас другая комплектация )

-     стяжку поперечную.

1.1.Если у вас только стяжка поперечная то рамы нужно собирать так:

- вставьте стяжку поперечную в первый паз от загнутого края стойки (см. рис. 1);

- аналогичным образом вставьте стяжку во вторую стойку параллельно первой (см. рис.2);

- вставьте с противоположного конца стоек вторую стяжку, продвиньте их по пазам на расстояние 100-150 мм от краев стоек, и Вы получите раму стеллажа (см. рис.3).

ВНИМАНИЕ:  стяжка поперечная должна быть расположена не выше чем 150мм  от пола

РИС.1                                                      РИС.2                                             РИС.3

1.2. Если у вас есть регулируемые опоры то их следует установить так  :

# Сборка и установка регулируемой опоры и стяжки-подпятника-заглушки.

- на винт поочередно смонтируйте подпятник, гайку и шайбу (см. рис.4);

- вставьте вторую шайбу, закрутите гайку и регулируемая опора готова к установке на стойку (см. рис.5);

-    регулируемые опоры вставьте в спаренные стойки (см. рис. 6-7).

РИС.4                                   РИС.5                                   РИС.6                                  РИС.7

1.3. Если у вас в комплекте стяжка-подпятник:

Стеллажи комплектуются двумя стяжками-подпятниками (см. рис. 8) и стяжкой поперечной при высоте до двух метров и дополнительной  стяжкой поперечной на каждый дополнительный метр. На рис. 8а изображена рама высотой 2,5 метра (внизу стяжка-подпятник, посередине стяжка поперечная и вверху -стяжка-подпятник) На рис.9 показан порядок установки стяжки-подпятника.

РИС 8				РИС 8 а				РИС 9

1.4. Соберите еще одну раму с регулируемыми опорами (повторите п.1.1 – п.1.3)

2. Установка полок:

2.1.Если у вас в комплекте полки:

Установка  полок на раму:

- определитесь с уровнем расположения полок;

- установите на всех рамах на одном уровне зацепы (см. рис. 10-11);

- одну раму прислоните к стене и установите вторую (с помощью напарника) на расстоянии одного метра от первой (зацепами друг к другу);

- опустите одну сторону полки на зацепы до упора (см. рис.12), а затем с усилием нажмите на противоположный  край полки до полного зацепления (см. рис. 13).

РИС 10		РИС 11	РИС 12	РИС 13

Установите все полки на необходимой высоте (повторите операцию 2.1.).

Примечание: * все полки (кроме нижней) можно свободно перемещать по всей высоте.

* установленная полка выглядит как на рис. 14;

* при установке нескольких стеллажей в ряд полки крепятся как показано на рис.15

(т.е. возможно крепление полок на одну раму с двух сторон как на одном уровне, так и на разных).

Внимание: нагрузка на полку зависит от положения первой полки

| Эта зависимость приведена в таблице №1: |  |  |  |  | Таб.№1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение первой полки, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Допускаемая нагрузка на раму, кг | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | 950 | 700 |

РИС 14                                                                             РИС 15

2.2.Если у вас в комплекте катанная балка 74*40

Установка катаной балки.

При нагрузке на один уровень более 300 кг в данном виде стеллажа используются катанные балки профиля 74*40,  уникальная конструкция которых позволяет применять различные виды настилов: фанера, ДСП, сетчатый настил либо сплошной настил с поперечными ребрами которые удобно располагаются на двух балках за счет специального гиба:

- определитесь с уровнем расположения балки

-вставьте зацепы балки в отверстия торца противоположных спаренных стоек  на  одном   уровне рис 17 (возможно крепление балок на разных уровнях) , а затем с усилием нажмите на края балки до полного зацепления.

РИС16	РИС 17

- Установка элементов жесткости:

Если у вас стеллаж односторонней загрузки то в комплект входит крестовина жесткости. Она состоит из двух длинных прутов (с правыми и левыми зацепами), двух коротких прутов (с правыми и левыми зацепами) и двух талрепов.

ПОМНИТЕ:  *крестовина располагается с задней стороны стеллажа.

-вставьте зацепы крестовины в отверстия торца противоположных спаренных стоек  на  одном   уровне (см. рис. 18), а меньшую часть крестовины зацепите по диагонали. На рис. 19 показан правильно установленный комплект крестовины с незатянутым талрепом. Для натяжения крестовины завинтите талрепы.

РИС 18	РИС 19

Если у вас стеллаж двухсторонней загрузки то следует использовать полукрестовину жесткости (рис 20) и полукрестовину жесткости сдвоенную (рис 21)

Для предания жесткости стеллажу высотой 2000мм- крестовин устанавливается на каждую верхнюю и нижнюю полку (как по фронту так и по обратной стороне стеллажа)

РИС 20	РИС 21

-Вставьте полукрестовину либо полукрестовину жесткости сдвоенную  связывающую между собой стойку и полку и закрутите на два самореза Рис 20,21

4.Установка дополнительных элементов жесткости :

- крепление к стене (рис 22)

- крепления стеллажей между собой  (рис 23)

РИС 22								РИС 23

- просверлите два отверстия в стене и закрепите каждую стойку скобой крепления к стене на два дюбеля 6*40.   рис 22

- при установке стеллажа спина к спине стойки крепятся между собой скобой крепления спина к спине как на рисунке 23.

Помните: При установке стеллажа на неровную поверхность его перекос  устраняется  при помощи регулируемых опор и натяжения или ослабления крестовины жесткости.

Если Вы следовали инструкции,  то у Вас получился стеллаж как на рис. 24

РИС 24

# Text boxes

EMBED Word.Picture.8